str. 13

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

| Lp. | SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,060 |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pnia (85, z odwozem korzeni na odl. 1 km | szt. | 1 |
|  |  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozbiórka murka czołowego przy wjeździe do szkoły, str. P drogi, murek z bloczków betonowych | szt. | 1 |
| 4. | D-01.02.04 | rozbiórka płyt ażurowych 40x60 przy zjeździe do szkoły, strona prawa drogi (ponowne wykorzystanie) 2,00 * 1,00 * 2 = 4,00 m2 | m2 | 4 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20, przy projektowanym zejściu do szkoły, strona prawa drogi oraz przy projektowanym chodniku do biblioteki | m | 6 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z betonu, grubości 10 cm, przy wejściu do przedszkola 1,50 * 3,00 = 4,50 m2 | m2 | 5 |
| 7. | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów pod wejściem do przedszkola i na zjeździe do przedszkola, rury (50 | m | 6 |
| 8. | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika i opasek z płyt betonowych 50x50x7, na terenie przedszkola 3,50 * 2,50 + 23,00 * 2,00 + 4,00 * 3,60 + 2,00 * 2,00 + 8,00 * 2,00 + 5,00 * 0,50 + 8,00 * 0,50 + 7,00 * 0,50 = 99,15 m2 | m2 | 100 |
| 9. | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20 przy chodniku, na terenie przedszkola 26,00 + 11,00 + 8,00 + 1,50 + 7,00 + 8,00 + 5,00 + 1,50 + 8,00 = 76,00 m | m | 76 |
| 10. | D-01.02.04 | Rozbiórka ogrodzenia przedszkola: cokół betonowy z czapką, o wym. h = 25 cm, grub. 18 cm, słupki z pustaków betonowych wys. 1,70 m, przekroju kwadratu 25x25 cm, przy furtce i bramie 51x51 cm, przęsła z listew drewnianych długości 2,80 do 3,30 m, brama wjazdowa, metalowa szt. 1 szer. 3,50 i furtka metalowa szer. 1,00 m + ogrodzenie boczne 2 x 2,50 m | mb | 57 |
| 11. | D-01.02.04 | Wywóz gruzu z terenu budowy na odległość 1 km | m3 | 14 |
|  |  | III. Zatoka autobusowa. |  |  |
| 12. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zatokę autobusową, z odwozem urobku na 1 km, grunt kat. III, głęb. kopania 46 cm 20,00 * 3,00 * 12,00 * 3,00 * ½ + 15,00 * 3,00 * ½ = = 100,50 m2 100,50 m2 * 0,46 m = 46,23 m3 | m3 | 47 |

str. 14

| Lp. | SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30, na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,0925 m3/mb, krawężnik z pasie pobocza wtopiony do poziomu pobocza, wydłużenie po 2,00 m na początku i końcu zatoki z uwagi na wyłukowania, w pasie zjazdu – wtopiony na wysokość 3 cm ponad nawierzchnię zatoki 2,00 + 12,40 + 20,00 + 15,30 + 2,00 = 51,70 m | mb | 52 |
| 14. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, grubości 15 cm (0,045 m3/mb), na styku nawierzchni drogi, z nawierzchnią zatoki wg rys. konstrukcyjnego | mb | 47 |
| 15. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubości 15 cm 20,00 * 3,00 * 12,00 * 3,00 * ½ + 15,00 * 3,00 * ½ = = 100,50 m2 | m2 | 101 |
| 16. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm | m2 | 101 |
| 17. | D-08.02.02 | Ułożenie kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru szarego, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 101 |
|  |  | IV. Zatoka autobusowa – chodnik. |  |  |
| 18. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik, grunt kat. III, głębokość kopania do 10 cm 28,50 * 2,00 = 57,00 m2 + dojście do furtki 0,50 * 1,50 = = 57,75 m2 57,75 m2 * 0,10 m = 5,78 m3 | m3 | 6 |
| 19. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, pod chodnik 28,50 * 2,00 = 57,00 m2 + dojście do furtki 0,50 * 1,50 = = 57,75 m2 | m2 | 58 |
| 20. | D-08.02.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 58 |
| 21. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 17,65 + 9,35 + 0,50 * 2 = 28,00 m | m | 28 |
| 22. | D-02.03.01 | Uzupełnienie powierzchni pomiędzy nowym ogrodzeniem a peronem dla pieszych na wysokości najazdu i wyjazdu z zatoki autobusowej, gruntem kat. I-II z dokopu | m3 | 5 |
|  |  | V. Zjazd przy zatoce autobusowej. |  |  |
| 23. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazd, grunt kat. III, głębokość kopania 46 cm 3,50 * 4,60 = 16,10 m2 16,10 m2 * 0,46 m = 7,41 m3 | m3 | 8 |
| 24. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm pod zjazd 3,50 * 4,60 = 16,10 m2 | m2 | 17 |
| 25. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm, pod zjazd | m2 | 17 |

str. 15

| Lp. | SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem - zjazd | m2 | 17 |
| 27. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,082 m3/mb 1,90 + 4,70 = 6,60 m | m | 7 |
|  |  | VI. Przepust pod zatoką. |  |  |
| 28. | D-02.01.01 | Mechaniczny wykop pod rurociąg, w gruncie kat. III, z odwozem urobku na 1 km 45,00 m * 0,40 m3/mb = 18,00 m3 | m3 | 18 |
| 29. | D-06.02.01 | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego pod rurociąg z rur (50, grubości 10 cm | mb | 45 |
| 30. | D-06.02.01 | Ułożenie rurociągu z rur (50, spoiny między rurami zatarte zaprawą cementową i zabezpieczone paskami papy szer. 20 cm, całość zaizolowana dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | mb | 45 |
| 31. | D-06.02.01 | Wykonanie murków czołowych z bloczków betonowych, szerokości 20 cm, długości 1,60 m i wysokości 1,20 m, ścianki otynkowane zaprawą cementową, ścianki wewnętrzne zaizolowane dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | szt. | 2 |
| 32. | D-06.02.01 | Zasypanie przepustu gruntem piaszczystym kat. I z dokopu | m3 | 8 |
| 33. | D-06.04.01 | Pogłębienie istniejących rowów na długości po 10,00 m przed i za wylotem, grunt kat. III, odwóz urobku na odl. 1 km 10,00 * 2 * 0,15 m3/mb = 3,00 m3 | m3 | 3 |
| 34. | D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowów na długości po 5,00 m przed i za wylotem, płyty ażurowe 40x60, układane na podsypce piaskowej, grubości 5 cm 5,00 m * 2 * 2 * 1,00 m = 20,00 m2 | m2 | 20 |
|  |  | VII. Zatoka autobusowa – barierki ochronne. |  |  |
| 35. | D-07.06.02 | Wykonanie i ustawienie barierek ochronnych na zatoce autobusowej, barierki z rur stalowych (50 mm, wg rysunku konstrukcyjnego 15,00 + 11,25 + 2,50 = 28,75 m | m | 28,75 |
|  |  | VIII. Chodniki na terenie przedszkola. |  |  |
| 36. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z piasku średniej grubości 5 cm, pod podbudowę i nawierzchnie chodników i opasek przy budynku 2,00 * 23,00 + 6,00 * 2,00 + 4,00 * 1,60 + 8,00 * 2,00 * (5,00 + 8,00 + 7,00) * 0,50 = 90,40 m2 90,40 m2 * 0,05 = 4,52 m3 | m3 | 5 |
| 37. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, kruszywo niesortowalne 0/31,5 2,00 * 23,00 + 6,00 * 2,00 + 4,00 * 1,60 + 8,00 * 2,00 * (5,00 + 8,00 + 7,00) * 0,50 = 90,40 m2 | m2 | 91 |

str. 16

| Lp. | SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 91 |
| 39. | wg poleceń Inspekt. Nadzoru | Wykonanie zabezpieczenia z dwóch warstw papy izolacyjnej, z podsypką piaskową i zasypką piaskową grub. po 5 cm, wg rysunku konstrukcyjnego, szerokość zabezpieczenia 70 cm 2 * 8,00 + 2 * 13,00 + 1,60 * 2 = 45,20 m | mb | 46 |
| 40. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej, grubości 5 cm 23,00 + 8,00 + 1,50 + 7,00 + 8,00 + 5,00 + 1,50 + 8,00 + 11,00 = 73,00 m | m | 73 |
|  |  | IX. Droga wewnętrzna na terenie przedszkola. |  |  |
| 41. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod drogę wewnętrzną, grunt kat. III, głęb. kopania 46 cm, odwóz na odległość 1 km lub wbudowanie na terenie budowy 21,00 * 3,50 = 73,50 m2 73,50 m2 * 0,46 m = 33,81 m3 | m3 | 34 |
| 42. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm pod zjazd 21,00 * 3,50 = 73,50 m2 | m2 | 74 |
| 43. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm | m2 | 74 |
| 44. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 74 |
| 45. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,082 m3/mb 21,00 * 2 = 42,00 m | m | 42 |
| 46. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na płask, na ławie betonowej grubości 15 cm (ilość 0,045 m3/mb), z betonu B-15, zakończenie nawierzchni drogi | m | 3,50 |
|  |  | X. Nowe ogrodzenie przedszkola. |  |  |
| 47. | wg instruk. producenta | Wykonanie ogrodzenia „EXLUSIVE” wg rysunku konstrukcyjnego, kolor ustali Inwestor | m | 46,20 |
| 48. | jw. | Ustawienie bramy wjazdowej, dwuskrzydłowej wg rysunku konstrukcyjnego, szerokości 3,50 m , kolor ustali Inwestor | szt. | 1 |
| 49. | jw. | Ustawienie furtki wejściowej, wg rysunku konstrukcyjnego, szerokości 1,50 m, kolor ustali Inwestor | szt. | 1 |
|  |  | XI. Chodnik do biblioteki. |  |  |
| 50. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik, w gruncie kat. III, głębokość kopania 16 cm , odwóz na odległość 1 km lub na terenie budowy na nasyp 25,00 m * 1,50 m = 37,50 m2 37,50 m2 * 0,16 m = 6,00 m3 | m3 | 6 |

str. 17

| Lp. | SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, kruszywo niesortowalne 0/31,5 25,00 m * 1,50 m = 37,50 m2 | m2 | 38 |
| 52. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 38 |
| 53 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej, grubości 5 cm 25,00 m * 2 = 50,00 + zakończenie 1,50 m = 51,50 m | m | 52 |
|  |  | XII. Odcinek przy szkole, str. P drogi – przepusty. |  |  |
| 54. | D-06.02.01 | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego pod rurociągi z rur (50 , grubości 10 cm - wydłużenie na zjeździe do szkoły 2,00 m - pod zejściem 3,50 m razem 5,50 m | m | 5,50 |
| 55. | D-06.02.01 | Ułożenie rurociągu z rur (50, spoiny między rurami zatarte zaprawą cementową i zabezpieczone paskami papy szer. 20 cm, całość zaizolowana dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | m | 5,50 |
| 56. | D-06.02.01 | Wykonanie murków czołowych z bloczków betonowych, szerokości 20 cm, długości 1,60 m i wysokości 1,20 m, ścianki otynkowane zaprawą cementową, ścianki wewnętrzne zaizolowane dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | szt. | 3 |
| 57. | D-06.02.01 | Zasypanie przepustu gruntem piaszczystym kat. I z dokopu | m3 | 2 |
| 58. | D-06.04.01 | Pogłębienie istniejących rowów na długości 10,00 m przed wylotem do przepustu pod zejściem do szkoły, grunt kat. III, odwóz urobku na odl. 1 km 10,00 m * 0,15 m3/mb = 1,50 m3 | m3 | 1,50 |
| 59. | D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowów na długości po 5,00 m przed i za wylotem przepustu pod zejściem do szkoły, płyty ażurowe 40x60, układane na podsypce piaskowej, grubości 5 cm 15,00 m * 2 * 1,00 m = 15,00 m2 | m2 | 15 |
|  |  | XIII. Odcinek przy szkole, str. P drogi – zejście przy szkole. |  |  |
| 60. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zejście do szkoły, grunt kat. III, odwóz na od. 1 km lub wbudowanie na terenie budowy 3,00 * 2,30 m = 6,90 m2 6,90 m2 * 0,10 = 0,69 m3 | m3 | 1 |
| 61. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, kruszywo niesortowalne 0/31,5 3,00 * 2,30 m = 6,90 m2 | m2 | 7 |
| 62. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 7 |

str. 18

| Lp. | SST | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej, grubości 5 cm 2 * 2,30 m = 4,60 m | m | 5 |
|  |  | XIV. Odcinek przy szkole, str. P drogi – barierki na zejściu |  |  |
| 64 | D-07.06.02 | Wykonanie i ustawienie barierek ochronnych na zejściu do szkoły, barierki z rur stalowych (50 mm, wg rysunku konstrukcyjnego 2,25 m * 2 + 1,60 m = 6,10 m | m | 6,10 |
|  |  | XV. Roboty wykończeniowe. |  |  |
| 65 | D-03.02.02 | Regulacja wysokościowa włazów rewizyjnych | szt. | 1 |
| 66 | D-07.02.01 | Przestawienie znaków D-6 i T-27 (na jednym słupku) w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru | szt. | 1 |
| 67 | wg obowią- zujących przepisów | Przesadzenie drzew (tuja i świerk) z masą korzeniowo – ziemną (w koszu) | szt. | 6 |
| 68 | jw. | Przesadzenie krzewów płożeńca | szt. | 4 |

Typ kostki określi Inwestor w materiałach do przetargu.

Sprawdził:                                                         Sporządził:

mgr inż. Jerzy Morawski                                       inż. Ryszard Weryński

upr. nr Kl – 227/91                                                upr. Nr Kl – 33/91

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 0220 T

w m. Kozłów – wykonanie zatoki autobusowej

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,060 |  |  |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pnia (85, z odwozem korzeni na odl. 1 km | szt. | 1 |  |  |
|  |  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozbiórka murka czołowego przy wjeździe do szkoły, str. P drogi, murek z bloczków betonowych | szt. | 1 |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | rozbiórka płyt ażurowych 40x60 przy zjeździe do szkoły, strona prawa drogi (ponowne wykorzystanie) | m2 | 4 |  |  |
| 5. | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20, przy projektowanym zejściu do szkoły, strona prawa drogi oraz przy projektowanym chodniku do biblioteki | m | 6 |  |  |
| 6. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z betonu, grubości 10 cm, przy wejściu do przedszkola | m2 | 5 |  |  |
| 7. | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów pod wejściem do przedszkola i na zjeździe do przedszkola, rury (50 | m | 6 |  |  |
| 8. | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika i opasek z płyt betonowych 50x50x7, na terenie przedszkola 3,50 * 2,50 + 23,00 * 2,00 + 4,00 * 3,60 + 2,00 * 2,00 + 8,00 * 2,00 + 5,00 * 0,50 + 8,00 * 0,50 + 7,00 * 0,50 = 99,15 m2 | m2 | 100 |  |  |
| 9,. | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeża betonowego 6x20 przy chodniku, na terenie przedszkola | m | 76 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | D-01.02.04 | Rozbiórka ogrodzenia przedszkola: cokół betonowy z czapką, o wym. h = 25 cm, grub. 18 cm, słupki z pustaków betonowych wys. 1,70 m, przekroju kwadratu 25x25 cm, przy furtce i bramie 51x51 cm, przęsła z listew drewnianych długości 2,80 do 3,30 m, brama wjazdowa, metalowa szt. 1 szer. 3,50 i furtka metalowa szer. 1,00 m + ogrodzenie boczne 2 x 2,50 m | mb | 57 |  |  |
| 11. | D-01.02.04 | Wywóz gruzu z terenu budowy na odległość 1 km | m3 | 14 |  |  |
|  |  | III. Zatoka autobusowa. |  |  |  |  |
| 12. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zatokę autobusową, z odwozem urobku na 1 km, grunt kat. III, głęb. kopania 46 cm | m3 | 47 |  |  |
| 13. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30, na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,0925 m3/mb, krawężnik z pasie pobocza wtopiony do poziomu pobocza, wydłużenie po 2,00 m na początku i końcu zatoki z uwagi na wyłukowania, w pasie zjazdu – wtopiony na wysokość 3 cm ponad nawierzchnię zatoki | mb | 52 |  |  |
| 14. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, grubości 15 cm (0,045 m3/mb), na styku nawierzchni drogi, z nawierzchnią zatoki wg rys. konstrukcyjnego | mb | 47 |  |  |
| 15. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubości 15 cm | m2 | 101 |  |  |
| 16. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm | m2 | 101 |  |  |
| 17. | D-08.02.02 | Ułożenie kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru szarego, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 101 |  |  |
|  |  | IV. Zatoka autobusowa – chodnik. |  |  |  |  |
| 18 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik, grunt kat. III, głębokość kopania do 10 cm | m3 | 6 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, pod chodnik | m2 | 58 |  |  |
| 20 | D-08.02.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 58 |  |  |
| 21 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 28 |  |  |
| 22 | D-02.03.01 | Uzupełnienie powierzchni pomiędzy nowym ogrodzeniem a peronem dla pieszych na wysokości najazdu i wyjazdu z zatoki autobusowej, gruntem kat. I-II z dokopu | m3 | 5 |  |  |
|  |  | V. Zjazd przy zatoce autobusowej. |  |  |  |  |
| 23 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazd, grunt kat. III, głębokość kopania 46 cm | m3 | 8 |  |  |
| 24 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm pod zjazd | m2 | 17 |  |  |
| 25 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm, pod zjazd | m2 | 17 |  |  |
| 26. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem - zjazd | m2 | 17 |  |  |
| 27. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,082 m3/mb | m | 7 |  |  |
|  |  | VI. Przepust pod zatoką. |  |  |  |  |
| 28. | D-02.01.01 | Mechaniczny wykop pod rurociąg, w gruncie kat. III, z odwozem urobku na 1 km | m3 | 18 |  |  |
| 29. | D-06.02.01 | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego pod rurociąg z rur (50, grubości 10 cm | mb | 45 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | D-06.02.01 | Ułożenie rurociągu z rur (50, spoiny między rurami zatarte zaprawą cementową i zabezpieczone paskami papy szer. 20 cm, całość zaizolowana dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | mb | 45 |  |  |
| 31. | D-06.02.01 | Wykonanie murków czołowych z bloczków betonowych, szerokości 20 cm, długości 1,60 m i wysokości 1,20 m, ścianki otynkowane zaprawą cementową, ścianki wewnętrzne zaizolowane dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | szt. | 2 |  |  |
| 32. | D-06.02.01 | Zasypanie przepustu gruntem piaszczystym kat. I z dokopu | m3 | 8 |  |  |
| 33. | D-06.04.01 | Pogłębienie istniejących rowów na długości po 10,00 m przed i za wylotem, grunt kat. III, odwóz urobku na odl. 1 km | m3 | 3 |  |  |
| 34. | D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowów na długości po 5,00 m przed i za wylotem, płyty ażurowe 40x60, układane na podsypce piaskowej, grubości 5 cm | m2 | 20 |  |  |
|  |  | VII. Zatoka autobusowa – barierki ochronne. |  |  |  |  |
| 35. | D-07.06.02 | Wykonanie i ustawienie barierek ochronnych na zatoce autobusowej, barierki z rur stalowych (50 mm, wg rysunku konstrukcyjnego | m | 28,75 |  |  |
|  |  | VIII. Chodniki na terenie przedszkola. |  |  |  |  |
| 36. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z piasku średniej grubości 5 cm, pod podbudowę i nawierzchnie chodników i opasek przy budynku | m3 | 5 |  |  |
| 37. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, kruszywo niesortowalne 0/31,5 | m2 | 91 |  |  |
| 38. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 91 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | wg poleceń Inspekt. Nadzoru | Wykonanie zabezpieczenia z dwóch warstw papy izolacyjnej, z podsypką piaskową i zasypką piaskową grub. po 5 cm, wg rysunku konstrukcyjnego, szerokość zabezpieczenia 70 cm | mb | 46 |  |  |
| 40. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej, grubości 5 cm | m | 73 |  |  |
|  |  | IX. Droga wewnętrzna na terenie przedszkola. |  |  |  |  |
| 41. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod drogę wewnętrzną, grunt kat. III, głęb. kopania 46 cm, odwóz na odległość 1 km lub wbudowanie na terenie budowy | m3 | 34 |  |  |
| 42. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm pod zjazd | m2 | 74 |  |  |
| 43. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm | m2 | 74 |  |  |
| 44. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 74 |  |  |
| 45. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,082 m3/mb | m | 42 |  |  |
| 46. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na płask, na ławie betonowej grubości 15 cm (ilość 0,045 m3/mb), z betonu B-15, zakończenie nawierzchni drogi | m | 3,50 |  |  |
|  |  | X. Nowe ogrodzenie przedszkola. |  |  |  |  |
| 47. | wg instruk. producenta | Wykonanie ogrodzenia „EXLUSIVE” wg rysunku konstrukcyjnego, kolor ustali Inwestor | m | 46,20 |  |  |
| 48. | jw. | Ustawienie bramy wjazdowej, dwuskrzydłowej wg rysunku konstrukcyjnego, szerokości 3,50 m , kolor ustali Inwestor | szt. | 1 |  |  |
| 49. | jw. | Ustawienie furtki wejściowej, wg rysunku konstrukcyjnego, szerokości 1,50 m, kolor ustali Inwestor | szt. | 1 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XI. Chodnik do biblioteki. |  |  |  |  |
| 50. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik, w gruncie kat. III, głębokość kopania 16 cm , odwóz na odległość 1 km lub na terenie budowy na nasyp | m3 | 6 |  |  |
| 51. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, kruszywo niesortowalne 0/31,5 | m2 | 38 |  |  |
| 52. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 38 |  |  |
| 53. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej, grubości 5 cm | m | 52 |  |  |
|  |  | XII. Odcinek przy szkole, str. P drogi – przepusty. |  |  |  |  |
| 54. | D-06.02.01 | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego pod rurociągi z rur (50 , grubości 10 cm | m | 5,50 |  |  |
| 55. | D-06.02.01 | Ułożenie rurociągu z rur (50, spoiny między rurami zatarte zaprawą cementową i zabezpieczone paskami papy szer. 20 cm, całość zaizolowana dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | m | 5,50 |  |  |
| 56. | D-06.02.01 | Wykonanie murków czołowych z bloczków betonowych, szerokości 20 cm, długości 1,60 m i wysokości 1,20 m, ścianki otynkowane zaprawą cementową, ścianki wewnętrzne zaizolowane dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco | szt. | 3 |  |  |
| 57. | D-06.02.01 | Zasypanie przepustu gruntem piaszczystym kat. I z dokopu | m3 | 2 |  |  |
| 58. | D-06.04.01 | Pogłębienie istniejących rowów na długości 10,00 m przed wylotem do przepustu pod zejściem do szkoły, grunt kat. III, odwóz urobku na odl. 1 km | m3 | 1,50 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowów na długości po 5,00 m przed i za wylotem przepustu pod zejściem do szkoły, płyty ażurowe 40x60, układane na podsypce piaskowej, grubości 5 cm | m2 | 15 |  |  |
|  |  | XIII. Odcinek przy szkole, str. P drogi – zejście przy szkole. |  |  |  |  |
| 60. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zejście do szkoły, grunt kat. III, odwóz na od. 1 km lub wbudowanie na terenie budowy | m3 | 1 |  |  |
| 61. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm, kruszywo niesortowalne 0/31,5 | m2 | 7 |  |  |
| 62. | D-08.02.02 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 6 cm, koloru czerwonego, spoiny zamulone piaskiem | m2 | 7 |  |  |
| 63. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej, grubości 5 cm | m | 5 |  |  |
|  |  | XIV. Odcinek przy szkole, str. P drogi – barierki na zejściu |  |  |  |  |
| 64. | D-07.06.02 | Wykonanie i ustawienie barierek ochronnych na zejściu do szkoły, barierki z rur stalowych (50 mm, wg rysunku konstrukcyjnego | m | 6,10 |  |  |
|  |  | XV. Roboty wykończeniowe. |  |  |  |  |
| 65. | D-03.02.02 | Regulacja wysokościowa włazów rewizyjnych | szt. | 1 |  |  |
| 66. | D-07.02.01 | Przestawienie znaków D-6 i T-27 (na jednym słupku) w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru | szt. | 1 |  |  |
| 67. | wg obowią- zujących przepisów | Przesadzenie drzew (tuja i świerk) z masą korzeniowo – ziemną (w koszu) | szt. | 6 |  |  |
| 68. | jw. | Przesadzenie krzewów płożeńca | szt. | 4 |  |  |

razem koszt robót netto  ………………….

podatek VAT  22%  ………………….

razem koszt robót brutto  ..……………….

słownie:  ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

/podpis oferenta/